## Slide 1: Ice Truck in der Cloud
CHALLENGE III · IOT IN DER CLOUD
Temperaturdaten lückenlos, standortunabhängig und nachweisbar speichern
Team 13-1
Smart Systems · BH4ab
Notes: SPRECHER: Anton · RICHTZEIT: 0:30 min — Guten Tag zusammen, wir sind Team 13-1. In Challenge III ging es darum, die Temperaturdaten vom Ice Truck automatisch in eine Cloud zu bringen. Ich beginne mit Problem und Lösung. Danach stellt Dogan die Cloud-Auswahl vor, Erik erklärt Datenschutz und Sicherheit, und Felix zeigt das Ergebnis, die Zusatzfunktionen und das Fazit. ÜBERGABE: Weiter mit Problem und Lösung (Anton bleibt).

## Slide 2: Heute liegen die Daten nur im Truck
01 · PROBLEM
Nur lokal gespeichert
Die Messwerte liegen auf dem Raspberry Pi im Truck. Ausgelesen wird erst in der Zentrale, von Hand.
Nachweispflicht
EU-Verordnungen 178/2002 und 37/2005: Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung bei Lebensmitteln.
Nur Stichproben
Temperaturverläufe und Kühlung werden stichprobenartig geprüft. Sensoren und Aggregate fallen trotzdem aus.
Ziel: Daten automatisch in die Cloud – jederzeit, überall und als zweite Sicherung.
Notes: SPRECHER: Anton · RICHTZEIT: 1:00 min — Die Ausgangslage: Die Messwerte liegen bisher nur auf dem Raspberry Pi im Truck und werden erst in der Zentrale von Hand gesichert. Gleichzeitig verlangen die EU-Verordnungen 178/2002 und 37/2005 einen Nachweis der Temperaturen. Kontrolliert wird bisher nur stichprobenartig, und Sensoren oder Kühlaggregate fallen trotz Wartung immer wieder aus. Unser Ziel: Die Daten sollen automatisch in die Cloud, damit sie jederzeit und überall abrufbar sind und auch bei einem Ausfall des Pi erhalten bleiben. ÜBERGABE: Weiter mit unserer Lösung (Anton bleibt).

## Slide 3: Vom Truck in die Cloud
02 · LÖSUNG
IM TRUCK
IN DER CLOUD
Sensoren
Zwei Sensoren per I²C
Raspberry Pi
Regelung und SQLite-Puffer
Cloud-Bridge
Python, Cursor, Batches
ThingSpeak
HTTPS und Write API Key
Auswertung
Diagramme, Alarme, CSV
5 s
Messtakt am Truck
8
Datenfelder pro Messung
0 €
Kosten im Free-Tarif
Notes: SPRECHER: Anton · RICHTZEIT: 1:00 min — So läuft es: Die Arduinos messen, der Raspberry Pi regelt und speichert jede Messung in einer SQLite-Datenbank. Unsere Cloud-Bridge, ein kleines Python-Programm, liest nur neue Messungen und schickt sie per HTTPS an ThingSpeak. Die Datenbank ist zugleich der Puffer: Fällt das Netz aus, wird später nachgeholt. In der Cloud gibt es Diagramme, Alarme und einen CSV-Export. Wir messen alle 5 Sekunden, jede Messung hat 8 Datenfelder, und der Free-Tarif kostet nichts. ÜBERGABE: Weiter mit dem Überblick zum Bewertungsbogen (Anton bleibt).

## Slide 4: Wir folgen dem Bewertungsbogen
ÜBERBLICK
Nr. | Kriterium | Punkte | Folie
1 | Mindestens zwei Clouddienste vorgestellt | 5 | 5
2 | Entscheidung technisch begründet | 5 | 6
3 | NIST-Kriterien erfüllt oder Abweichungen begründet | 5 | 7
4 | Einordnung als IaaS, PaaS oder SaaS | 5 | 8
5 | Datensicherheit und DSGVO eingeschätzt | 5 | 9
6 | Konzept zur sicheren Datenübertragung | 10 | 10
7 | Messdaten in der Cloud protokolliert und visualisiert | 10 | 11
8 | Zusätzliche Funktionen realisiert | 5 | 12
Notes: SPRECHER: Anton · RICHTZEIT: 0:30 min — Wir haben die Präsentation entlang des Bewertungsbogens aufgebaut. Jede Folie von 5 bis 12 beantwortet genau ein Kriterium, oben rechts steht die Punktzahl. So könnt ihr direkt mitbewerten. Die größten Blöcke sind die sichere Datenübertragung und die Messdaten mit je 10 Punkten. ÜBERGABE: Ich übergebe an Dogan, er stellt die Clouddienste vor.

## Slide 5: Zwei Dienste im Vergleich
KRITERIUM 1 · MINDESTENS ZWEI CLOUDDIENSTE
5 Punkte
Kriterium 1 von 8
Kriterium | Azure IoT Hub | ThingSpeak
Protokolle | MQTT, WebSockets, AMQP, HTTPS | MQTT und HTTP(S)
Speicherung | Blob-Archiv, JSON nach Datum | Kanal mit 8 Feldern, CSV-Export
Visualisierung | Data Explorer, Power BI, Grafana | Diagramme, Widgets, MATLAB
Kosten | F1 gratis, 8.000 Nachrichten/Tag | Free-Tarif (nicht kommerziell)
Datenschutz | EU-Region, z. B. Deutschland | Server in den USA
Ebenfalls geprüft: AWS IoT Core (Kreditkarte nötig), Arduino Cloud (Free nur 1 Tag Historie), eigene VM mit MQTT und InfluxDB (IaaS, hoher Aufwand).
Notes: SPRECHER: Dogan · RICHTZEIT: 1:00 min — Wir haben mehrere Dienste angeschaut und stellen zwei im Detail vor: Azure IoT Hub von Microsoft und ThingSpeak von MathWorks. Verglichen haben wir nach den Kriterien aus der Aufgabe: Protokolle, Speicherung, Visualisierung, Kosten und Datenschutz. Azure ist eine Plattform mit MQTT, Archiv im Blob Storage und EU-Regionen. ThingSpeak ist eine fertige Anwendung mit HTTP und MQTT, eingebauten Diagrammen und Servern in den USA. Zusätzlich geprüft: AWS IoT Core braucht eine Kreditkarte, die Arduino Cloud speichert im Free-Tarif nur einen Tag, und eine eigene VM wäre IaaS mit viel Betriebsaufwand. ÜBERGABE: Weiter mit unserer Entscheidung (Dogan bleibt).

## Slide 6: Entscheidung: ThingSpeak
KRITERIUM 2 · TECHNISCH BEGRÜNDETE ENTSCHEIDUNG
5 Punkte
Kriterium 2 von 8
ALTERNATIVE
Azure IoT Hub
Vorbereitet mit Setup-Skript, Bridge und Auswertung. Für eine ganze Flotte die bessere Wahl: EU-Region, Archiv, Schlüssel pro Gerät.
GEWÄHLT
ThingSpeak
Passt besser zum Prototyp: fertige Diagramme, kein eigener Server, in Minuten startklar.
Technische Begründung
Kosten: Free-Tarif, keine Kreditkarte nötig
Protokolle: HTTP(S)-API passt zur Bridge, MQTT möglich
Speicherung und Visualisierung: Kanal, Diagramme und MATLAB ohne eigenen Server
Datenschutz: Daten ohne Personenbezug, US-Server vertretbar
Notes: SPRECHER: Dogan · RICHTZEIT: 1:30 min — Wir haben uns für ThingSpeak entschieden. Azure IoT Hub hatten wir ebenfalls vorbereitet, mit Einrichtungsskript und Auswertung. Am Ende hat uns ThingSpeak für unseren Prototyp aber besser gefallen, aus vier Gründen. Kosten: Es ist kostenlos und braucht keine Kreditkarte. Protokolle: Die HTTPS-Schnittstelle passt zu unserer Bridge und nimmt viele Messungen mit eigenem Zeitstempel an, MQTT wäre auch möglich. Speicherung und Visualisierung: Kanal, Diagramme und MATLAB sind eingebaut, wir brauchen keinen eigenen Server und waren in Minuten startklar. Datenschutz: Wir übertragen keine Personendaten, deshalb ist ein US-Anbieter vertretbar. Für eine ganze Flotte würden wir Azure empfehlen. FALLS GEFRAGT, warum nicht Azure: ehrlich antworten, dass der Zugang zu unserem Azure-Schülerkonto zum Start nicht verfügbar war und ThingSpeak dann alle Anforderungen erfüllt hat und uns besser gefallen hat. ÜBERGABE: Weiter mit den NIST-Merkmalen (Dogan bleibt).

## Slide 7: Die fünf Cloud-Merkmale
KRITERIUM 3 · NIST-KRITERIEN (SP 800-145)
5 Punkte
Kriterium 3 von 8
Merkmal | Bei uns | Einschränkung
On-demand Self-Service | Konto und Kanal in Minuten selbst angelegt, ohne Vertrag | Free-Tarif mit festen Nutzungsbedingungen
Broad Network Access | HTTPS aus jedem Netz, Diagramme im Browser und auf dem Handy | Der Pi braucht Internet, der Puffer überbrückt Ausfälle
Resource Pooling | Die Plattform bedient viele Kunden gemeinsam | Nur Herstellerangabe, von uns nicht prüfbar
Rapid Elasticity | Weitere Einheiten jederzeit zukaufbar (1 Einheit = 33 Mio. Nachrichten) | Free: feste Limits, kein automatisches Skalieren
Measured Service | Verbrauch und Restkontingent stehen unter „My Account“ | Keine Rechnung im Free-Tarif, nur Zählung und Warnung
Notes: SPRECHER: Dogan · RICHTZEIT: 1:00 min — Die fünf NIST-Merkmale. Self-Service: Wir haben Konto und Kanal in Minuten selbst angelegt. Broad Network Access: HTTPS aus jedem Netz, Diagramme im Browser. Resource Pooling: Die Plattform bedient viele Kunden gemeinsam, das können wir aber nicht selbst überprüfen. Rapid Elasticity: Weitere Einheiten lassen sich jederzeit zukaufen, eine Einheit sind 33 Millionen Nachrichten im Jahr, im Free-Tarif gelten aber feste Limits und es gibt kein automatisches Skalieren. Measured Service: Auf der Seite My Account sehen wir Verbrauch und Restkontingent, dazu den Screenshot zeigen. Ein privater Server zu Hause wäre keine Cloud, weil Pooling, Elastizität und Abrechnung fehlen. ÜBERGABE: Ich übergebe an Erik: Einordnung, Datenschutz und Sicherheit.

## Slide 8: IaaS, PaaS oder SaaS?
KRITERIUM 4 · EINORDNUNG IAAS, PAAS ODER SAAS
5 Punkte
Kriterium 4 von 8
IAAS
Eigene VM
Mosquitto, InfluxDB und Grafana auf gemieteter Infrastruktur
Wir: Betriebssystem, Software, Updates, Backups
Anbieter: Hardware und Virtualisierung
PAAS
Azure IoT Hub
Fertige Plattform für Geräte und Nachrichten
Wir: Geräte, Routing, Auswertung
Anbieter: Server, Betriebssystem, Plattform
SAAS · UNSERE LÖSUNG
ThingSpeak
Fertige Anwendung im Browser
Wir: nur Kanal und Daten
Anbieter: alles andere
Unsere Einordnung: SaaS. Wir konfigurieren eine fertige Anwendung. Die MATLAB-Auswertungen laufen als Zusatz innerhalb dieser Anwendung.
Notes: SPRECHER: Erik · RICHTZEIT: 1:00 min — Die Einordnung hängt davon ab, wer was verwaltet. Bei einer eigenen VM wäre es IaaS: Wir müssten Betriebssystem, Broker und Datenbank selbst betreiben. Azure IoT Hub ist PaaS: Die Plattform gehört dem Anbieter, wir betreiben nur Geräte, Routing und Auswertung. ThingSpeak ist SaaS: Wir konfigurieren nur einen Kanal in einer fertigen Anwendung und liefern Daten. Die MATLAB-Skripte sind ein Zusatz innerhalb dieser Anwendung, kein eigener Plattformbetrieb. ÜBERGABE: Weiter mit Datensicherheit und DSGVO (Erik bleibt).

## Slide 9: Datensicherheit und DSGVO
KRITERIUM 5 · DATENSICHERHEIT UND DSGVO
5 Punkte
Kriterium 5 von 8
Welche Daten?
Risiken
Maßnahmen
Truck-ID
Zwei Temperaturen und Rohwerte
Lüfter- und Ventilwerte
Zeitstempel (UTC)
Kein Personenbezug in den Messdaten: keine Namen, kein GPS, keine Fahrer-ID. Personenbezogen sind nur die Konto-Daten des Teams.
Speicherort laut MathWorks weltweit, USA: Drittlandübermittlung (DSGVO Kap. V)
Truck-ID plus Zeit ließe sich mit Fahrern verknüpfen
Kanal öffentlich: Verlauf und Betriebszeiten für alle sichtbar
Kein Löschschutz; Kontingent leer = keine neuen Daten
Nur nötige Daten, kein GPS; Schreiben nur mit geheimem Key
Kanal bewusst öffentlich: nur nicht-sensible Daten, Prüfer sehen den Verlauf
HTTPS, getrennte Keys (erneuert), Original bleibt lokal, Aufbewahrung 12 Monate
MathWorks ist im Data Privacy Framework aktiv gelistet (geprüft 07.10.2026)
Einschätzung: Für den Prototyp vertretbar. Im Realbetrieb mit Fahrerdaten wären EU-Hosting, Auftragsverarbeitungsvertrag und ein Schlüssel pro Truck nötig.
Notes: SPRECHER: Erik · RICHTZEIT: 1:30 min — Was wir übertragen: Truck-ID, Temperaturen, Aktorwerte und Zeitstempel. In den Messdaten steckt kein Personenbezug, personenbezogen sind nur die Kontodaten des Teams bei MathWorks. Risiken: Laut MathWorks werden Daten dort gespeichert, wo MathWorks oder seine Dienstleister arbeiten, also auch in den USA. Das wäre eine Drittlandübermittlung. Wir haben im Verzeichnis nachgesehen: MathWorks ist im EU-US Data Privacy Framework aktiv gelistet, zertifiziert seit 2016. Das gilt aber nur für Nicht-Beschäftigtendaten, bei Fahrerdaten wäre es keine Grundlage. Der Kanal ist bewusst öffentlich, weil er nur nicht-sensible Messdaten enthält und Prüfer den Verlauf ohne Anmeldung sehen können. Geschrieben werden kann nur mit dem geheimen Write Key. Aufbewahrung: 12 Monate als unsere Festlegung, dazu monatlich ein CSV-Export. Im Realbetrieb wäre der Kanal privat, mit EU-Hosting und Auftragsverarbeitungsvertrag. Details stehen in DATENSCHUTZ.md. ÜBERGABE: Weiter mit der sicheren Datenübertragung (Erik bleibt).

## Slide 10: Sichere Datenübertragung
KRITERIUM 6 · KONZEPT SICHERE DATENÜBERTRAGUNG
10 Punkte
Kriterium 6 von 8
Verschlüsselt
HTTPS/TLS zwischen Pi und Cloud, kein Klartext im Netz
Authentifiziert
Write API Key nur auf dem Pi, Keys bereits erneuert
Geheimnisse geschützt
Keys in .env (chmod 600), nie im Git-Repository
Vollständig
Lokale ID je Messung, Cursor erst nach erfolgreichem Upload
Nachweisbar
UTC-Zeitstempel je Messung, Pi-Zeit per NTP synchronisiert
Minimale Rechte
Datenbank nur lesend, Dienst ohne Zusatzrechte
Grenzen: Pi-Terminal (ttyd) ohne Anmeldung · Uhr ohne Batterie · Free-Tarif ohne Löschschutz
Notes: SPRECHER: Erik · RICHTZEIT: 1:30 min — Unser Konzept in sechs Punkten. Verschlüsselung: nur HTTPS. Authentifizierung: Der Write Key liegt nur auf dem Pi, und wir haben die Keys bereits einmal erneuert. Geheimnisse: in einer .env-Datei mit eingeschränkten Rechten, nie im Git-Repository. Vollständigkeit: Jede Messung hat eine lokale ID, der Cursor rückt erst nach erfolgreichem Upload weiter, nach einem Funkloch wird nachgeholt. Nachweisbarkeit: UTC-Zeitstempel, Pi-Zeit per NTP. Minimale Rechte: Die Bridge liest die Datenbank nur und läuft ohne Zusatzrechte. Nachweise zeigen: curl auf ThingSpeak für TLS, ls -l der .env, git check-ignore. Ehrlich benannte Grenzen: Das Web-Terminal des Pi hat noch keine eigene Anmeldung, die Pi-Uhr hat keine Batterie, und der Free-Tarif bietet keinen Löschschutz, deshalb bleibt das Original in der lokalen Datenbank. Details stehen im SICHERHEITSKONZEPT.md. ÜBERGABE: Ich übergebe an Felix: Ergebnis, Zusatzfunktionen und Fazit.

## Slide 11: Messdaten in der Cloud
KRITERIUM 7 · MESSDATEN PROTOKOLLIERT UND VISUALISIERT
10 Punkte
Kriterium 7 von 8
[Screenshot: ThingSpeak-Kanal mit Diagrammen]
Temperaturverlauf beider Sensoren, Lüfter und Ventil
Messung alle 5 s, Upload gebündelt im 15-s-Takt
8 Felder: Temperaturen, Mittelwert, Lüfter, Ventil, Rohwerte
CSV-Export als Nachweis für Kontrollen
Abrufbar im Browser, von überall
Notes: SPRECHER: Felix · RICHTZEIT: 1:30 min — Hier zeigen wir die Ergebnisse. LIVE-DEMO oder Screenshot: ThingSpeak-Kanal mit Temperaturverlauf, Lüfter und Ventil. Die Messung läuft alle 5 Sekunden. Der Upload wird wegen der Free-Grenze alle 15 Sekunden gebündelt, jede Messung behält ihre eigene Uhrzeit. Es gibt 8 Felder, und der CSV-Export dient als Nachweis für Kontrollen. Der Kanal ist öffentlich, deshalb kann jeder ohne Anmeldung zuschauen. VOR DEM VORTRAG: Den Platzhalter durch einen echten Screenshot ersetzen und prüfen, dass die Punkte im 5-Sekunden-Abstand ankommen. ÜBERGABE: Weiter mit den Zusatzfunktionen (Felix bleibt).

## Slide 12: Mehr als nur speichern
KRITERIUM 8 · ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
5 Punkte
Kriterium 8 von 8
UMGESETZT
Store and Forward
Funkloch im Truck: fehlende Messungen werden mit ihrer Originalzeit nachgeliefert.
UMGESETZT
Health-Flags am Edge
Warnung bei zu hoher Temperatur, abweichenden Sensoren oder eingefrorenem Sensor.
UMGESETZT
Alarm per E-Mail und Discord
Über 30 °C löst ThingSpeak React eine Analyse aus: Discord-Nachricht und E-Mail.
IN ARBEIT
Sensor-Drift erkennen
MATLAB-Diagramm: Wandert ein Sensor vom anderen weg? So lässt sich Wartung planen.
Notes: SPRECHER: Felix · RICHTZEIT: 1:00 min — Store and Forward: Bei einem Funkloch werden fehlende Messungen später mit ihrer Originalzeit nachgeliefert. Health-Flags: Die Bridge warnt schon am Truck bei zu hoher Temperatur, abweichenden Sensoren oder einem eingefrorenen Sensor. Alarm: Sobald Field 3 über 30 Grad steigt, startet ThingSpeak React eine MATLAB-Analyse, die eine Nachricht an unseren Discord-Server und eine E-Mail schickt. Die Zugangsdaten liegen nur in ThingSpeak. Laut My Account sind 800 Alarm-Mails im Jahr erlaubt. Als Nächstes das Sensor-Drift-Diagramm als Beispiel für Predictive Maintenance. VOR DEM VORTRAG: Wenn das Diagramm läuft, die Karte auf UMGESETZT setzen, sonst die Karte löschen. ÜBERGABE: Weiter mit dem Fazit (Felix bleibt).

## Slide 13: Fazit und Ausblick
ABSCHLUSS
Nachweis
Temperaturverläufe sind jederzeit und überall abrufbar, ohne manuelles Auslesen.
Ausfallsicher
Fällt der Pi aus, bleiben die Daten in der Cloud. Bei Funkausfall puffert der Pi.
Ausblick
Flottenbetrieb mit EU-Hosting (Azure IoT Hub), Alarme und Predictive Maintenance.
Gelernt: Die Bridge trennt Logik und Sender: ThingSpeak jetzt, Azure für die Flotte.
Danke – Fragen?
Notes: SPRECHER: Felix · RICHTZEIT: 1:00 min — Wir erfüllen die Nachweispflicht deutlich besser: Die Daten kommen automatisch und zeitnah in die Cloud und sind von überall abrufbar. Sie sind doppelt gesichert, lokal im Pi und in der Cloud. Ausblick: Für den echten Flottenbetrieb würden wir Azure IoT Hub mit EU-Region wählen, die Alarme ausbauen und die Sensor-Drift für Predictive Maintenance nutzen. Gelernt: Unsere Bridge trennt Logik und Sender, der Anbieter lässt sich austauschen. ThingSpeak jetzt, Azure für die Flotte. Vielen Dank, wir freuen uns auf eure Fragen. ÜBERGABE: Fragen beantwortet, wer fachlich dran ist (siehe Rückfragen im Redemanuskript).