## Slide 1: Ice Truck in der Cloud
CHALLENGE III · IOT IN DER CLOUD
Temperaturdaten lückenlos, standortunabhängig und nachweisbar speichern
Team 13-1
Smart Systems · BH4ab
Notes: Begrüßung. Kurz: Wir haben für den Ice Truck die Temperaturdaten vom Raspberry Pi automatisch in eine Cloud gebracht. Gleich zeigen wir, was wir ausgewählt haben, warum, wie sicher das ist und was dabei herauskam.

## Slide 2: Heute liegen die Daten nur im Truck
01 · PROBLEM
Nur lokal gespeichert
Die Messwerte liegen auf dem Raspberry Pi im Truck. Ausgelesen wird erst in der Zentrale, von Hand.
Nachweispflicht
EU-Verordnungen 178/2002 und 37/2005: Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung bei Lebensmitteln.
Nur Stichproben
Temperaturverläufe und Kühlung werden stichprobenartig geprüft. Sensoren und Aggregate fallen trotzdem aus.
Ziel: Daten automatisch in die Cloud – jederzeit, überall und als zweite Sicherung.
Notes: Ausgangslage aus der Aufgabe: Die Daten bleiben im Truck auf dem Pi und werden erst in der Zentrale von Hand gesichert. Gleichzeitig verlangen die EU-Verordnungen einen Nachweis, und Kühlung sowie Sensoren fallen immer wieder aus. Unser Ziel: automatisch in die Cloud, damit die Daten überall abrufbar sind und auch bei einem Pi-Ausfall erhalten bleiben.

## Slide 3: Vom Truck in die Cloud
02 · LÖSUNG
IM TRUCK
IN DER CLOUD
Sensoren
Zwei Sensoren per I²C
Raspberry Pi
Regelung und SQLite-Puffer
Cloud-Bridge
Python, Cursor, Batches
ThingSpeak
HTTPS und Write API Key
Auswertung
Diagramme, Alarme, CSV
5 s
Messtakt am Truck
8
Datenfelder pro Messung
0 €
Kosten im Free-Tarif
Notes: Der Weg der Daten: Die Arduinos messen, der Raspberry Pi regelt und speichert alles in einer SQLite-Datenbank. Unsere Cloud-Bridge liest nur neue Messungen aus dieser Datenbank und schickt sie per HTTPS an ThingSpeak. Die Datenbank ist gleichzeitig der Puffer: Fällt das Netz aus, wird später nachgeholt. In der Cloud gibt es Diagramme, Alarme und einen CSV-Export.

## Slide 4: Wir folgen dem Bewertungsbogen
ÜBERBLICK
Nr. | Kriterium | Punkte | Folie
1 | Mindestens zwei Clouddienste vorgestellt | 5 | 5
2 | Entscheidung technisch begründet | 5 | 6
3 | NIST-Kriterien erfüllt oder Abweichungen begründet | 5 | 7
4 | Einordnung als IaaS, PaaS oder SaaS | 5 | 8
5 | Datensicherheit und DSGVO eingeschätzt | 5 | 9
6 | Konzept zur sicheren Datenübertragung | 10 | 10
7 | Messdaten in der Cloud protokolliert und visualisiert | 10 | 11
8 | Zusätzliche Funktionen realisiert | 5 | 12
Notes: Wir haben die Präsentation entlang des Bewertungsbogens aufgebaut. Jede Folie von 5 bis 12 beantwortet genau ein Kriterium, oben rechts steht die Punktzahl. So könnt ihr beim Zuhören direkt mitbewerten. Die größten Blöcke sind die sichere Datenübertragung und die Messdaten in der Cloud mit je 10 Punkten.

## Slide 5: Zwei Dienste im Vergleich
KRITERIUM 1 · MINDESTENS ZWEI CLOUDDIENSTE
5 Punkte
Kriterium 1 von 8
Kriterium | Azure IoT Hub | ThingSpeak
Protokolle | MQTT, WebSockets, AMQP, HTTPS | MQTT und HTTP(S)
Speicherung | Blob-Archiv, JSON nach Datum | Kanal mit 8 Feldern, CSV-Export
Visualisierung | Data Explorer, Power BI, Grafana | Diagramme, Widgets, MATLAB
Kosten | F1 gratis, 8.000 Nachrichten/Tag | Free-Tarif (nicht kommerziell)
Datenschutz | EU-Region, z. B. Deutschland | Server in den USA
Ebenfalls geprüft: AWS IoT Core (Kreditkarte nötig), Arduino Cloud (Free nur 1 Tag Historie), eigene VM mit MQTT und InfluxDB (IaaS, hoher Aufwand).
Notes: Wir haben zwei Dienste im Detail verglichen: Azure IoT Hub als Plattform-Dienst und ThingSpeak als fertige IoT-Anwendung. Kriterien aus der Aufgabe: Protokolle, Speicherung, Visualisierung, Kosten, Datenschutz. Zusätzlich angeschaut: AWS IoT Core braucht eine Kreditkarte, die Arduino Cloud speichert im Free-Tarif nur einen Tag, und eine eigene VM wäre IaaS mit viel Betriebsaufwand. Die Free-Limits von ThingSpeak vor dem Vortrag noch einmal auf der Webseite prüfen.

## Slide 6: ThingSpeak – mit Azure als Plan A
KRITERIUM 2 · TECHNISCH BEGRÜNDETE ENTSCHEIDUNG
5 Punkte
Kriterium 2 von 8
PLAN A
Azure IoT Hub
Setup-Skript, Bridge und Auswertung waren fertig. Der Zugriff auf das Schülerkonto war am 30.09. nicht möglich.
PLAN B · GEWÄHLT
ThingSpeak
Gleiche Bridge, anderer Sender. Konto und Kanal waren in wenigen Minuten angelegt.
Technische Begründung
Kosten: Free-Tarif, keine Kreditkarte nötig
Protokolle: HTTP(S)-API passt zur Bridge, MQTT möglich
Speicherung und Visualisierung: Kanal, Diagramme und MATLAB ohne eigenen Server
Datenschutz: Daten ohne Personenbezug, US-Server vertretbar
Notes: Ehrlich erzählt: Plan A war Azure IoT Hub. Code, Einrichtungsskript und Auswertung standen schon, aber der Zugriff auf unser Azure-Schülerkonto ging am 30.09. nicht. Weil unsere Bridge die Senderschicht von der restlichen Logik trennt, konnten wir ThingSpeak als zweites Backend ergänzen. Gründe für ThingSpeak: kostenlos ohne Kreditkarte, passende HTTPS-Schnittstelle, Speicherung und Diagramme sind eingebaut, sofort startklar. Für den späteren Flottenbetrieb bleibt Azure die Empfehlung (EU-Region, Archiv).

## Slide 7: Die fünf Cloud-Merkmale
KRITERIUM 3 · NIST-KRITERIEN (SP 800-145)
5 Punkte
Kriterium 3 von 8
Merkmal | Bei uns | Einschränkung
On-demand Self-Service | Konto und Kanal in Minuten selbst angelegt, ohne Vertrag | Free-Tarif mit festen Nutzungsbedingungen
Broad Network Access | HTTPS aus jedem Netz, Diagramme im Browser und auf dem Handy | Der Pi braucht Internet, der Puffer überbrückt Ausfälle
Resource Pooling | Die Plattform bedient viele Kunden gemeinsam | Nur Herstellerangabe, von uns nicht prüfbar
Rapid Elasticity | Weitere Einheiten jederzeit zukaufbar (1 Einheit = 33 Mio. Nachrichten) | Free: feste Limits, kein automatisches Skalieren
Measured Service | Verbrauch und Restkontingent stehen unter „My Account“ | Keine Rechnung im Free-Tarif, nur Zählung und Warnung
Notes: Die fünf Merkmale nach NIST. Wir erfüllen sie, aber nicht alle gleich stark, und das sagen wir offen: Self-Service und Broad Network Access sind klar erfüllt. Resource Pooling können wir nicht selbst überprüfen, das ist nur die Aussage des Herstellers. Rapid Elasticity gibt es nur über einen Lizenzwechsel, im Free-Tarif gelten feste Limits. Measured Service: Laut Licensing FAQ (Frage 16) zeigt die Seite My Account Restkontingent und Verbrauchsrate, ThingSpeak warnt auch bei knappem Kontingent. Dazu den Screenshot aus dem eigenen Konto zeigen. Elasticity: Weitere Units lassen sich jederzeit zukaufen, eine Unit sind 33 Millionen Nachrichten im Jahr und das Intervall sinkt auf 1 Sekunde. Im Free-Tarif nimmt der Kanal aber keine Daten mehr an, wenn das Kontingent leer ist. Ein privater Server zu Hause wäre keine Cloud, weil dort Pooling, Elastizität und verbrauchsabhängige Abrechnung fehlen.

## Slide 8: IaaS, PaaS oder SaaS?
KRITERIUM 4 · EINORDNUNG IAAS, PAAS ODER SAAS
5 Punkte
Kriterium 4 von 8
IAAS
Eigene VM
Mosquitto, InfluxDB und Grafana auf gemieteter Infrastruktur
Wir: Betriebssystem, Software, Updates, Backups
Anbieter: Hardware und Virtualisierung
PAAS
Azure IoT Hub
Fertige Plattform für Geräte und Nachrichten
Wir: Geräte, Routing, Auswertung
Anbieter: Server, Betriebssystem, Plattform
SAAS · UNSERE LÖSUNG
ThingSpeak
Fertige Anwendung im Browser
Wir: nur Kanal und Daten
Anbieter: alles andere
Unsere Einordnung: SaaS. Wir konfigurieren eine fertige Anwendung. Die MATLAB-Auswertungen laufen als Zusatz innerhalb dieser Anwendung.
Notes: Die Einordnung hängt davon ab, wer was verwaltet. Bei einer eigenen VM wäre es IaaS: Wir müssten Betriebssystem, Broker und Datenbank selbst betreiben. Azure IoT Hub ist PaaS: Die Plattform gehört dem Anbieter, wir betreiben nur unsere Geräte und die Auswertung. ThingSpeak ist SaaS: Wir konfigurieren nur einen Kanal in einer fertigen Anwendung und liefern Daten. Die MATLAB-Skripte sind ein Zusatz innerhalb dieser Anwendung, kein eigener Plattformbetrieb.

## Slide 9: Datensicherheit und DSGVO
KRITERIUM 5 · DATENSICHERHEIT UND DSGVO
5 Punkte
Kriterium 5 von 8
Welche Daten?
Risiken
Maßnahmen
Truck-ID
Zwei Temperaturen und Rohwerte
Lüfter- und Ventilwerte
Zeitstempel (UTC)
Kein Personenbezug in den Messdaten: keine Namen, kein GPS, keine Fahrer-ID. Personenbezogen sind nur die Konto-Daten des Teams.
Speicherort laut MathWorks weltweit, USA: Drittlandübermittlung (DSGVO Kap. V)
Truck-ID plus Zeit ließe sich mit Fahrern verknüpfen
Kanal öffentlich: Verlauf und Betriebszeiten für alle sichtbar
Kein Löschschutz; Kontingent leer = keine neuen Daten
Nur nötige Daten, kein GPS; Schreiben nur mit geheimem Key
Kanal bewusst öffentlich: nur nicht-sensible Daten, Prüfer sehen den Verlauf
HTTPS, getrennte Keys (erneuert), Original bleibt lokal, Aufbewahrung 12 Monate
MathWorks ist im Data Privacy Framework aktiv gelistet (geprüft 07.10.2026)
Einschätzung: Für den Prototyp vertretbar. Im Realbetrieb mit Fahrerdaten wären EU-Hosting, Auftragsverarbeitungsvertrag und ein Schlüssel pro Truck nötig.
Notes: Datenschutz-Einschätzung. Was wir übertragen: Truck-ID, Temperaturen, Aktorwerte und Zeitstempel. Im Prototyp ist das kein Personenbezug. Risiken: Der Anbieter sitzt in den USA, das ist eine Drittlandübermittlung. Und wenn die Truck-ID später einem Fahrer zugeordnet wird, könnten die Daten personenbezogen werden. Maßnahmen: nur nötige Daten, HTTPS und getrennte Keys (inzwischen erneuert), das Original bleibt lokal in der Datenbank. Der Kanal ist bewusst öffentlich, weil er nur nicht-sensible Messdaten enthält und Prüfer den Verlauf ohne Anmeldung sehen können. Geschrieben werden kann nur mit dem geheimen Write Key. Im Realbetrieb wäre der Kanal privat. Die Aufbewahrung legen wir auf 12 Monate fest (Annahme, passt zur Lizenzlaufzeit), dazu monatlich ein CSV-Export. Aus der MathWorks Privacy Policy (Stand März 2026): Daten werden dort gespeichert, wo MathWorks oder seine Dienstleister arbeiten, also nicht zwingend in der EU. Eintrag im Verzeichnis dataprivacyframework.gov am 07.10.2026 geprüft: The MathWorks, Inc. ist aktiver Teilnehmer im EU-US Framework (zertifiziert seit 2016, nächste Zertifizierung fällig 07/2027), in der UK-Erweiterung und im Swiss-US Framework. Abgedeckt sind Nicht-HR-Daten, also keine Beschäftigtendaten. Kämen später Fahrerdaten dazu, wäre das DPF-Zertifikat dafür keine Grundlage. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag für Kunden nennt die Policy nicht, für den Prototyp ohne Personendaten ist das unkritisch. Die vollständige Einschätzung steht in DATENSCHUTZ.md, die technischen Maßnahmen im SICHERHEITSKONZEPT.md. Im Realbetrieb wäre eine EU-Region die bessere Wahl, und ein Unternehmen bräuchte die Standard-Lizenz.

## Slide 10: Sichere Datenübertragung
KRITERIUM 6 · KONZEPT SICHERE DATENÜBERTRAGUNG
10 Punkte
Kriterium 6 von 8
Verschlüsselt
HTTPS/TLS zwischen Pi und Cloud, kein Klartext im Netz
Authentifiziert
Write API Key nur auf dem Pi, Keys bereits erneuert
Geheimnisse geschützt
Keys in .env (chmod 600), nie im Git-Repository
Vollständig
Lokale ID je Messung, Cursor erst nach erfolgreichem Upload
Nachweisbar
UTC-Zeitstempel je Messung, Pi-Zeit per NTP synchronisiert
Minimale Rechte
Datenbank nur lesend, Dienst ohne Zusatzrechte
Grenzen: Pi-Terminal (ttyd) ohne Anmeldung · Uhr ohne Batterie · Free-Tarif ohne Löschschutz
Notes: Unser Konzept für die sichere Übertragung in sechs Punkten. Verschlüsselung: nur HTTPS. Authentifizierung: Der Write API Key liegt nur auf dem Pi, für Auswertungen gibt es einen getrennten Read Key. Geheimnisse: in einer .env-Datei mit eingeschränkten Rechten, nie im Git-Repository. Vollständigkeit: jede Messung hat eine lokale ID, der Cursor rückt erst nach erfolgreichem Upload weiter, nach einem Funkloch wird nachgeholt. Nachweisbarkeit: UTC-Zeitstempel, Pi-Zeit per NTP. Minimale Rechte: Die Bridge liest die Datenbank nur. Das Konzept steht ausführlich im SICHERHEITSKONZEPT.md, mit Bedrohungstabelle, Key-Rotation und Prüfbefehlen. Nachweise zeigen: curl auf ThingSpeak (TLS), ls -l der .env (nur Besitzer), git check-ignore. Ehrlich benannte Grenzen: Das Web-Terminal des Pi hat noch keine eigene Anmeldung, die Pi-Uhr hat keine Batterie, und der Free-Tarif bietet keinen Löschschutz wie ein Azure-Archiv, deshalb bleibt das Original in der lokalen Datenbank.

## Slide 11: Messdaten in der Cloud
KRITERIUM 7 · MESSDATEN PROTOKOLLIERT UND VISUALISIERT
10 Punkte
Kriterium 7 von 8
[Screenshot: ThingSpeak-Kanal mit Diagrammen]
Temperaturverlauf beider Sensoren, Lüfter und Ventil
Messung alle 5 s, Upload gebündelt im 15-s-Takt
8 Felder: Temperaturen, Mittelwert, Lüfter, Ventil, Rohwerte
CSV-Export als Nachweis für Kontrollen
Abrufbar im Browser, von überall
Notes: Hier die Live-Demo oder den Screenshot zeigen: ThingSpeak, Private View des Kanals. Zu sehen sind die Temperaturen beider Sensoren sowie Lüfter und Ventil. Die Messung läuft im 5-Sekunden-Takt am Truck, der Upload wird wegen der Free-Grenze von einer Übertragung alle 15 Sekunden gebündelt, jede Messung behält ihre eigene Uhrzeit. Für Kontrollen gibt es den CSV-Export. Den Platzhalter links durch einen echten Screenshot ersetzen und vor dem Vortrag prüfen, dass die Punkte wirklich im 5-Sekunden-Abstand ankommen.

## Slide 12: Mehr als nur speichern
KRITERIUM 8 · ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
5 Punkte
Kriterium 8 von 8
UMGESETZT
Store and Forward
Funkloch im Truck: fehlende Messungen werden mit ihrer Originalzeit nachgeliefert.
UMGESETZT
Health-Flags am Edge
Warnung bei zu hoher Temperatur, abweichenden Sensoren oder eingefrorenem Sensor.
UMGESETZT
Alarm per E-Mail und Discord
Über 30 °C löst ThingSpeak React eine Analyse aus: Discord-Nachricht und E-Mail.
IN ARBEIT
Sensor-Drift erkennen
MATLAB-Diagramm: Wandert ein Sensor vom anderen weg? So lässt sich Wartung planen.
Notes: Zusatzfunktionen. Schon umgesetzt: Store and Forward, also das Nachholen nach einem Funkloch, und die Health-Flags, die die Bridge schon am Truck berechnet. Dazu kommt der Alarm: Sobald Field 3 über 30 Grad steigt, startet ThingSpeak React eine MATLAB-Analyse. Sie schickt eine Nachricht in unseren Discord-Server und eine E-Mail. Die Zugangsdaten (Webhook, Alerts-Key) liegen nur in ThingSpeak, nicht im Repository. Laut My Account sind 800 Alarm-Mails pro Jahr erlaubt, zwei waren beim Testen schon verbraucht. Als Nächstes das MATLAB-Diagramm zur Sensor-Drift als Beispiel für Predictive Maintenance. VOR DEM VORTRAG: Wenn das Diagramm läuft, die Karte auf UMGESETZT setzen, sonst die Karte von der Folie löschen.

## Slide 13: Fazit und Ausblick
ABSCHLUSS
Nachweis
Temperaturverläufe sind jederzeit und überall abrufbar, ohne manuelles Auslesen.
Ausfallsicher
Fällt der Pi aus, bleiben die Daten in der Cloud. Bei Funkausfall puffert der Pi.
Ausblick
Flottenbetrieb mit EU-Hosting (Azure IoT Hub), Alarme und Predictive Maintenance.
Gelernt: Ein zweiter Cloud-Anbieter als Plan B hat uns gerettet. Die Bridge trennt Logik und Sender.
Danke – Fragen?
Notes: Fazit: Wir erfüllen die Nachweispflicht deutlich besser, weil die Daten automatisch, zeitnah und von überall abrufbar sind. Die Daten sind doppelt gesichert: lokal im Pi und in der Cloud. Ausblick: Für den echten Flottenbetrieb würden wir auf Azure IoT Hub mit EU-Region wechseln, die Alarme ausbauen und die Sensor-Drift für Predictive Maintenance nutzen. Gelernt: Weil unsere Bridge die Logik vom Sender trennt, konnten wir bei Problemen mit Azure schnell auf ThingSpeak ausweichen.