## Slide 1
The Ice Truck Problem(s)
Team 13 – Technisches Fachgespräch Challenge I + II
Anton · Felix · Dogan · Erik · Smart Systems (BH4ab)
01 / 29

## Slide 2
Überblick
Worum geht's heute
02 / 29
Ein Kühl-Truck-Szenario, zwei Challenges nacheinander gebaut:
Challenge I – Signale & Bus-Systeme (Sensoren, LEDs, I2C, Aktorik)
Challenge II – Kommunikation & Entwicklungswerkzeuge (MQTT, Node-RED, Handy)
Roter Faden: Sensor → Arduino → I2C → Pi (Regellogik + SQL) → Aktor, danach zusätzlich → MQTT → Node-RED → Handy
Wir gehen den Datenfluss entlang – jede:r erklärt den Abschnitt, an dem er/sie am tiefsten drin war

## Slide 3
Überblick
Team & Aufteilung
03 / 29
Block | Thema | Wer
1 | Hardware & Sensorik (Ch I) | Anton
2 | Datenübertragung & Speicherung (Ch I) | Felix
3 | Regellogik & Aktorik (Ch I) | Dogan
4 | MQTT & Topics (Ch II) | Erik
5 | Node-RED & Fernsteuerung (Ch II) | Anton
6 | Mobiles Endgerät & Status (Ch II) | Felix
7 | Fazit | Dogan
Gesamtdauer: ca. 15 Minuten Vortrag, danach Rückfragen · 5 Folien pro Person

## Slide 4
Challenge I
Block 1: Hardware & Sensorik
Anton
04 / 29

## Slide 5
Challenge I
Hardware & Sensorik
Systemarchitektur Challenge I
05 / 29
Sensor-Board · I2C 0x08
KY-028 Temperatursensor → A0
Status-LED (PWM) → D9
Aktor-Board · I2C 0x09
KY-028 Temperatursensor → A0
Status-LED (PWM) → D5
Lüfter (Software-PWM) → D4
Servo/Ventil → D6
I2C · SDA/SCL · Pull-ups auf 3,3V
▼
Raspberry Pi — pi-backend/app.py
liest beide Boards · rechnet & regelt · loggt in SQLite
Zwei Arduino Unos, ein gemeinsamer I2C-Bus, ein Pi als Gehirn.

## Slide 6
Challenge I
Hardware & Sensorik · Bewertung: Sensor funktionstüchtig (5 Pkt)
Sensorik: von DHT22 zu 2× KY-028
06 / 29
Ursprünglich geplant: DHT22 (Temp/Feuchte) auf dem Aktor-Board
Problem: readTemperature()/readHumidity() lieferten ab dem ersten Aufruf nach jedem Reset nur NaN – per Serial direkt verifiziert, Verkabelung mehrfach gegengeprüft
Entscheidung: DHT22 raus, stattdessen ein zweites KY-028 – beide Boards messen jetzt nach demselben Prinzip
Beide Sensoren einzeln mit einem Referenzthermometer kalibriert (2 Punkte je Board)

## Slide 7
Challenge I
Hardware & Sensorik · Bewertung: LED + Helligkeit folgt Sensor (4 + 6 Pkt)
LED zeigt den Messwert
07 / 29
👉 Live-Demo
Jedes Board hat eine eigene PWM-LED, die lokal auf dem Arduino aus dem Rohwert berechnet wird – kein I2C-Umweg nötig
Kalibrierte Eckwerte pro Board (z.B. Aktor-Board: RAW_AT_LED_FULL=129, RAW_AT_LED_OFF=385), dazwischen linear interpoliert
LED voll hell ab ~30°C, aus ab ~-10°C
Wir zeigen das jetzt kurz live: Finger auf den Sensor, Helligkeit ändert sich in Echtzeit

## Slide 8
Challenge I
Block 2: Datenübertragung & Speicherung
Felix
08 / 29

## Slide 9
Challenge I
Datenübertragung · Bewertung: Kommunikation mehrerer Arduinos mit dem Pi (5 Pkt)
I2C-Kommunikation Pi ↔ beide Arduinos
09 / 29
Pi liest beide Boards per I2C aus (smbus2, /dev/i2c-1), Adressen 0x08 / 0x09
Bug, den wir gefunden haben: smbus2s write_i2c_block_data()/read_i2c_block_data() sprechen die SMBus-Block-Konvention (ein Register-Byte vorab, erstes Byte = Längenangabe) – unsere Sketches senden aber rohe Bytes ohne Präfix
Symptom: Lüfter- und Ventil-Sollwerte vertauscht, Sensorwerte um ein Byte verschoben
Fix: smbus2.i2c_msg.read()/.write() statt der Block-Funktionen – exakte Byte-Anzahl, kein Präfix

## Slide 10
Challenge I
Datenübertragung · Bewertung: Datenformate dargestellt (5 Pkt)
Datenformate der Sensoren
10 / 29
Board | 23°C → Rohwert | 30°C → Rohwert
Sensor-Board | 212 | 160
Aktor-Board | 174 | 126 (bei 30,5°C)
Jedes Board sendet 2 rohe Bytes (KY-028-Analogwert) über I2C – keine Umrechnung in der Firmware
Umrechnung passiert komplett im Pi-Backend (calibration.py): 2-Punkt-lineare Interpolation, pro Board eigene Kurve

## Slide 11
Challenge I
Datenübertragung · Bewertung: Messdaten in SQL-DB protokolliert (4 Pkt)
Messdaten in SQLite protokolliert
11 / 29
Tabelle readings (db.py), eine Zeile je Poll-Zyklus (alle 5s)
Felder: timestamp, sensor_board_raw, sensor_board_temp_c, actor_board_raw, actor_board_temp_c, fan_pwm, valve_angle
Läuft als systemd-Service (challenge-i-backend.service) – startet automatisch bei jedem Boot
Rohwert und kalibrierter Wert werden geloggt – falls die Kalibrierung später nachjustiert wird, bleiben die Rohdaten auswertbar

## Slide 12
Challenge I
Block 3: Regellogik & Aktorik
Dogan
12 / 29

## Slide 13
Challenge I
Regellogik & Aktorik
Regellogik: zwei Kühlstufen
13 / 29
# rules.py – vereinfacht
if temp < 25°C: fan = 0, valve = 0
if 25°C <= temp < 28°C: fan = 40..255, valve = 0 # Stufe 1
if temp >= 28°C: fan = 255, valve = 30..180 # Stufe 2
Berechnungsgrundlage: Mittelwert beider kalibrierter Temperaturen
Schwellwerte sind aktuell Tischtest-Platzhalter, nicht die echten Betriebswerte aus der Moodle-Aufgabenstellung – offener Punkt

## Slide 14
Challenge I
Regellogik & Aktorik · Bewertung: Lüfter über Transistor vom Pi gesteuert (8 Pkt)
Lüfter: Ansteuerung über Transistor
14 / 29
👉 Live-Demo
DC-Lüfter hängt über einen Transistor/H-Brücke am Arduino, der Pi liefert den PWM-Sollwert per I2C
Die Odyssee dahin: D9 (Timer1) kollidierte mit der Servo-Bibliothek → auf D3 (Timer2) umverkabelt → Timer2 lief auf diesem Board generell nicht (vermutlich LGT8F328P-Klon-Chip statt echtem ATmega328P) → Software-PWM auf D4, per digitalWrite() und millis()
Danach drehte der Lüfter erst rückwärts (schneller bei Kälte) – Board schaltet active-low, Logik invertiert, jetzt korrekt

## Slide 15
Challenge I
Regellogik & Aktorik · Bewertung: Servomotor vom Pi gesteuert (3 Pkt)
Ventil: Servo-Ansteuerung
15 / 29
👉 Live-Demo
Servo am Ventil, Signal auf D6, Standard-Arduino-Servo-Bibliothek
Winkel 0–180° direkt aus rules.py, vom Pi per I2C an den Aktor-Arduino geschrieben
Genau diese Bibliothek belegt intern Timer1 – das war die Ursache für den Lüfter-Konflikt auf D9/D10 (siehe vorherige Folie)

## Slide 16
Challenge I
Regellogik & Aktorik · Bewertung: Szenario sinnvoll erweitert (5 Pkt)
Szenario sinnvoll erweitert
16 / 29
Zwei physische Boards statt nur des geforderten Minimums (Sensor + Platzhalter-Slave) – echte 2-Sensor-Redundanz
Kalibrierung nicht geschätzt, sondern mit Referenzthermometer gemessen
Automatischer Systemd-Start, kein manuelles Hochfahren nötig
control_state.py/set_control.py: manueller Override-Kanal – die Brücke zu Challenge II

## Slide 17
Challenge II
Block 4: MQTT & Topics
Erik
17 / 29

## Slide 18
Challenge II
MQTT & Topics
Von Challenge I zu Challenge II
18 / 29
SQLite
challenge_i.db
Node-RED
Flow
MQTT-Broker
Mosquitto (Pi)
Handy
MQTT Dash / Explorer
▶
alle 5s
▶
publish
▶
MQTT
control/* (Fernsteuerung)
▼
▼
set_control.py → control_state.json
app.py liest jeden Poll-Zyklus → I2C
Die lokale Regelung aus Challenge I läuft automatisch – Challenge II macht Zustand sichtbar und Aktoren fernsteuerbar, ohne die Ch-I-Logik zu ersetzen.

## Slide 19
Challenge II
MQTT & Topics · Bewertung: Kommunikation über MQTT realisiert (8 Pkt)
MQTT-Broker: lokaler Mosquitto
19 / 29
Entscheidung: lokaler Mosquitto auf dem Pi statt ITECH-Broker (war schon installiert)
Eigene Config: Listener auf 0.0.0.0:1883 statt nur localhost, Passwort-Pflicht (allow_anonymous false)
ACL beschränkt den Nutzer team13-1 strikt auf team13-1/#
Getestet: authentifizierter Roundtrip, anonyme Verbindung abgelehnt, Publish außerhalb der ACL wird verworfen

## Slide 20
Challenge II
MQTT & Topics · Bewertung: Organisation/Hierarchie der Topics (5 Pkt)
Topic-Schema & Hierarchie
20 / 29
Präfix: team13-1/icetruck/
Richtung | Topics | Payload
Pi → Handy (retained) | sensors/*_temp_c, actuators/fan_pwm, actuators/valve_angle, status | Zahl bzw. JSON
Handy → Pi | control/mode/set, control/fan_pwm/set, control/valve_angle/set | auto/manual, Zahl
Retained, damit ein neu verbundenes Handy sofort den letzten Stand sieht, statt 5s auf den nächsten Poll zu warten

## Slide 21
Challenge II
Block 5: Node-RED & Fernsteuerung
Anton
21 / 29

## Slide 22
Challenge II
Node-RED & Fernsteuerung · Bewertung: Steuerung über Node-RED realisiert (9 Pkt)
Node-RED als Integrationsschicht
22 / 29
Ein Flow liest alle 5s die letzte Zeile aus challenge_i.db (node-red-node-sqlite) und publiziert sie auf die Topics aus dem Schema
Gleicher Flow abonniert control/#, validiert eingehende Befehle, loggt sie nach control_log.ndjson
Per Exec-Node ruft er set_control.py auf – das schreibt den gewünschten Zustand in control_state.json
Damit ist Node-RED die Brücke in beide Richtungen zwischen Pi-Backend und MQTT

## Slide 23
Challenge II
Node-RED & Fernsteuerung · Bewertung: Zusätzliche Funktionen realisiert (8 Pkt)
Fernsteuerung: auto/manual als Extra-Feature
23 / 29
control/mode/set schaltet zwischen automatischer Regellogik (rules.py) und manuellem Override vom Handy
Im manual-Modus liest app.py control_state.json jeden Poll-Zyklus und schreibt die vom Handy gesendeten Werte direkt per I2C – statt der berechneten Werte
Modul-seitig komplett getestet (pytest, 16/16 grün), auf der echten Hardware End-to-End noch nicht final verifiziert

## Slide 24
Challenge II
Block 6: Mobiles Endgerät & Status
Felix
24 / 29

## Slide 25
Challenge II
Mobiles Endgerät & Status · Bewertung: weiteres Endgerät über MQTT eingebunden (8 Pkt)
Mobiles Endgerät statt Eigenbau-App
25 / 29
Aufgabenstellung erlaubt explizit MQTT Dash oder MQTT Explorer statt einer selbstgebauten App – genau das nutzen wir
Einzelwert-Topics als reiner Zahlen-Payload → passen direkt in numerische Widgets/Gauges
status-Topic zusätzlich als JSON für alle, die lieber Rohdaten sehen (z.B. MQTT Explorer)
Retained Topics sorgen dafür, dass ein Widget sofort einen Wert zeigt, nicht erst nach dem nächsten Poll

## Slide 26
Challenge II
Stand heute & offene Punkte
26 / 29
Läuft: I2C-Bug behoben, Regellogik pytest-getestet, SQLite-Logging live im Systemd-Service, Node-RED-Flow importiert und mit echten Live-Daten verifiziert (Lese-Richtung), Broker-Auth läuft wieder (die Handy-Verbindungsfehler kamen von der wechselnden Hotspot-IP, nicht von der Authentifizierung)
Noch offen:
Backend-Service hält noch alten Code im Speicher (kein control_state-Support) – braucht kurz sudo: systemctl restart
MQTT Dash auf einem echten Handy noch nicht konfiguriert (Broker-IP im Hotspot wechselt, vorher hostname -I prüfen)
Challenge III (Cloud) – Sensor-Drift realisiert: ThingSpeak-Kanal mit MATLAB-Visualisierung (1-min-Mittel der Abweichung beider Sensoren, Warnschwelle 3 °C) zeigt, ob die beiden KY-028 auseinanderlaufen – Predictive Maintenance. Azure-IoT-Hub-Anbindung vorbereitet, Ende-zu-Ende-Test steht noch aus

## Slide 27
Fazit
Dogan
27 / 29

## Slide 28
Fazit
Lessons Learned
28 / 29
Erst auf der echten Hardware messen, nicht raten – der DHT22 "war kaputt", nicht unser Code; der PWM-Timer-Konflikt war chip-spezifisch, keine Verkabelungsfrage
Modul-Tests (pytest, Mock-I2C) geben Sicherheit *vor* dem Hardware-Test, ersetzen ihn aber nicht – der End-to-End-Test auf echter Hardware fand nochmal eigene Bugs
Ehrliches Logging (Rohwert und kalibrierter Wert) macht Fehlersuche später erst möglich

## Slide 29
Danke!
Fragen?
29 / 29